МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе студентов

по  МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту

электрооборудования промышленных организаций

для студентов профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

составитель: Малыхин Виктор Николаевич

2017

Пояснительная записка

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся  в выполнении самостоятельной работы по МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций в рамках профессионального модуля ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого оборудования промышленных организаций.

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и  умениями,  опытом творческой деятельности при  решении проблем учебного и профессионального уровня

и направлены на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

В результате выполнения самостоятельных работ по междисциплинарному курсу обучающиеся  должны:

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.

Перечень  видов самостоятельной работы

| № темы |  | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту | № 1 | Составление обобщающей таблицы «Сравнение источников света» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 2 | Составление опорного конспекта по теме «Лампы ДРЛ и их схемы включения» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 3 | Выполнение практической работы «Квартирная электропроводка» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 4 | Создание презентаций «Монтаж светильника; выключателя; розеток; РУ» | 3 | Представление презентации |
|  | № 5 | Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите | 3 | Защита |
| Тема 3. Кабельные линии электропередачи: организация работ по сборке, монтажу и ремонту | № 6 | Заполнение обобщающей таблицы «Электропроводки» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 7 | Проработка конспектов занятий и литературы | 3 | Наблюдение |
| Тема 5. Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту. | № 8 | Составление терминологического словаря по теме «Электрические аппараты до 1000 В» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 9 | Составление опорного конспекта «Маркировка магнитных пускателей» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 10 | Составление опорного конспекта «Тиристорные контакторы» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 11 | Оформление отчетов по практическим работам № 12- 14 и подготовка к их защите | 3 | Защита |
|  | № 12 | Проработка конспектов занятий и литературы | 3 | Наблюдение |
|  | № 13 | Составление технологического процесса по ремонту рубильника, контроллера | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 14 | Составление опорного конспекта «Ремонт реостатов и резисторов» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 15 | Составление обобщающей таблицы «Возможные неисправности магнитных пускателей и способы их устранения» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 16 | Оформление отчетов по практическим работам № 15-18 и подготовка к их защите | 3 | Защита |
|  | № 17 | Проработка конспектов занятий и литературы | 3 | Наблюдение |
| Тема 6. Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту | № 18 | Создание презентаций «Элементы силовых трансформаторов» | 3 | Представление презентации |
|  | № 19 | Составление опорного конспекта по теме «Сварочные трансформаторы» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 20 | Составление терминологического словаря по теме «Трансформаторы» | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 21 | Работа с технической документацией | 3 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 22 | Оформление отчетов по лабораторной работе № 1 и практическим занятиям № 19-20 и подготовка к их защите | 3 | Защита |
|  | № 23 | Проработка конспектов занятий и литературы | 2 | Наблюдение |

Общие рекомендации

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ

- Внимательно выслушайте или прочитайте тему и цели самостоятельной работы.

- Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.

- Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной работы.

- Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по МДК, если требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у преподавателя.

- Внимательно изучите  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы («методичку»).

- Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной работы.

- Прочтите памятку по поиску информации  в сети Интернет (приложение 1)

- Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы самоконтроля по изученному материалу.

- Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте.

- Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо.

- Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.

- Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ и самоконтроль организации самостоятельной работы микрогруппы.

- В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность выполнения задания.

- По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.

- Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.

- Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной работы (общегрупповом или в микрогруппах).

- Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы.

Самостоятельная работа № 1

Тема: Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: расширение и углубление, систематизация  профессиональных знаний; формирование умений  самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы

Задание: заполнить обобщающую таблицу  «Сравнение источников света»; по результатам заполнения таблицы сделать вывод  о достоинствах и недостатках различных источников света,  об экономической целесообразности применения источников света.

| Параметры | Лампа накаливания | Галогенная лампа | Люминесцентная лампа | ДРЛ | Светодиодная лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергопотребление, Вт |  |  |  |  |  |
| Светоотдача, лм/Вт |  |  |  |  |  |
| Ресурс, ч |  |  |  |  |  |
| Цветовая температура освещения, К |  |  |  |  |  |
| Параметры работы (время зажигания лампы, мерцание) |  |  |  |  |  |
| Стойкость к механически воздействиям |  |  |  |  |  |
| Экологичность (наличие ртути) |  |  |  |  |  |
| Цена лампы |  |  |  |  |  |

Вывод:

Методические рекомендации к  работе с таблицей: см. приложение 2

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной в таблице информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание таблицы полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в таблице соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки | Обучающийся работу не выполнил. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. Вывод по таблице отсутствует, либо формален. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований |
| 2. | Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Наблюдение преподавателя | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст |  |
| 3. | Наличие выводы | Проверка работы | Вывод выполнен на основе анализа, аргументировано | Вывод недостаточно аргументирован |  |
| 4. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

5-7 баллов -  «удовлетворительно»

8-10баллов  - «хорошо»

11-12 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://novolampa.ru/information/sravnenie-svet/

- http://www.dankon.ru/lib10.htm

- http://www.skysvet.ru/articles/50-sravnenie-harakteristik-lamp.html

- http://www.perenoska.ru/stati/istochniki-sveta-sravnenie.-chast-1.html

Самостоятельная работа № 2

Тема: Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: формирование  профессиональных знаний и умений

уметь:

- выполнять ремонт, монтаж осветительных электроустановок;

- читать электрические схемы различной сложности;

Задание: составить опорный  конспект  по теме «Лампы ДРЛ и их схемы включения»:

Методические  рекомендации по составлению опорного конспекта: см. приложение 4

Пример опорного  конспекта

Дуговые ртутные лампы и их схемы включения

| Применение ДРЛ | освещение … |
| --- | --- |
| 8 | 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- |
| Схема подключения к сети двухэлектродной лампы | с х е м а | название и назначение элементов в схеме |
| Схема подключения к сети четырехэлектродной лампы | с х е м а | название и назначение элементов в схеме |

Критерии оценки: см. приложение 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://www.potokservis.com/view_post.php?id=30

- http://remont220.ru/drl.php

- http://pand0103.narod.ru/

Самостоятельная работа № 3

Тема: Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: формирование  профессиональных умений

уметь:

- выполнять ремонт, монтаж осветительных электроустановок;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия

Задание: выполнить практическую  работу «Квартирная электропроводка»

Методические указания  по выполнению работы

- Объем и содержание работы

Работа выполняется на пяти  листах формата А4.

1лист – титульный;

2 лист – схема монтажная;

3 лист- схема электрическая принципиальная;

4 лист- перечень элементов схемы;

5 лист – описание принципиальной электрической схемы.

- Составление монтажной схемы квартирной электропроводки

  - Монтажная схема  -  это рабочий чертеж или эскиз, на котором указано, каким образом все элементы электрической цепи электроустановки соединены между собой и как они располагаются относительно друг друга на монтажной плате, монтажном щите.  Такие схемы используют, например, при сборке бытовых электротехнических и электронных устройств. Для прокладки электропроводки в зданиях, в том числе квартирной электропроводки, используют монтажные однолинейные схемы, в которых две линии проводов заменяются одной, а если участок электропроводки состоит из большего числа линий, то на однолинейной схеме ставят соответствующее число штрихов (три, четыре и т. д.). Кроме того, в таких монтажных схемах применяют упрощенное обозначение электроустановочных устройств. Разработанную монтажную однолинейную схему накладывают на план помещения и по этому документу осуществляют прокладку электропроводки.

  - Изучите  электропроводку  в своей  квартире (доме), разберитесь  в принципе работы устройств, которые будут интегрированы в схему электропроводки.

  - Определите откуда начинается электропитание квартиры.

Питание в частном доме, как правило, приходит по воздушной линии 0.4 кВ. С опоры воздушной линии на вводной электрощит приходит фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий PEN (однофазное питание). С недавнего времени энергоснабжающие организации практикуют установку приборов учета на улице, во вводном электрощите (раньше счетчики устанавливались внутри дома). Поэтому, во вводном электрощите устанавливается электросчетчик и вводной автоматический выключатель. С вводного щита питающий провод или кабель прокладывается к внутреннему электрощиту, расположенному непосредственно внутри дома. С этого внутреннего электрощита и начинается электроснабжение дома.

Электропитание квартиры начинается с этажного щитка, так как электроснабжение поступает не по воздушной, а кабельной линии. Ввод электричества в квартиру начинается на лестничной клетке, где располагается распределительный щиток со счетчиком. Здесь установлен общий выключатель, от которого обычно идут две независимые линии.

  - Определить количество  групповых линий (для каждой группы потребителей устанавливаются отдельные устройства защиты: автоматы, узо).

Для защиты домашней электросети от перегрузок и соблюдения новых требований  ПУЭ по организации электросетей (раздельное питание силовых и осветительных линий) электропроводка делиться на отдельные группы питающих линий. В стандартной современной  трехкомнатной квартире, например, можно организовать следующие группы линий питания:

-  розеток всех комнат (кроме кухни);

- освещения 1-ой половины квартиры;

- освещения 2-ой половины квартиры;

- кухонных розеток для бытовой техники (СВЧ-печи, вытяжки, электрочайника и т.п.);

-  с отдельной розеткой для электрической духовки (плиты, варочной панели)

-  с отдельной розеткой для стиральной машины.

Для организации  такого группового питания   следует   установить на квартирном щитке шесть отдельных линейных устройств защиты (автоматов).

Электропроводку в двух комнатной квартире делят  на такие основные группы потребителей:

- освещение (прихожая, комнаты, кухня);

- розетки (комнаты);

- ванная, туалет (освещение);

- кухня (розетки).

Основными группами потребителей в частном доме могут быть, например:

-  освещение;

- розеточная группа;

- силовая группа (бойлер, стиральная машина, котел и т.п.);

- хозяйственные нужды (пристройки, гараж, подвал и т.п.).

  - Определить количество и расположение  розеток и выключателей, точки освещения.

  - Изобразить  квартирный план  (план дома).

  - При   помощи специальных  обозначений отметить  на плане  места расположения: распределительного щита, автоматических выключателей, прибора учета (счетчики),  ответвительных коробок,  ламп, розеток   и т. д. (рис. 1)

Рис. 1.  План-схема квартиры

  - Вычертить  линии, которые обозначают прокладку проводки и поставить общепринятые обозначения элементов электропроводки согласно ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» (рис.2).

Рис . 2. План-схема (монтажная схема) электрической проводки в квартире

- Составление принципиальной электрической схемы квартирной электропроводки

  - На принципиальных электрических схемах отображают электрические связи всех элементов электрической цепи без указания места расположения элементов в реальной электроустановке. Эти схемы используют при эксплуатации и ремонте электроустановки (рис. 3).

  - Для  изображения элементов используют условные графические обозначения, установленные ГОСТами.

  - Условные  графические обозначения изображают по размерам, установленным ГОСТами

  - Элементы  на схеме изображают в отключенном состоянии.

  - Все элементы на схеме должны иметь  позиционное обозначение - буквенно-цифровой  код (ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах)

  - Расположение графических обозначений элементов и их соединение линиями связи осуществляют таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление  о взаимосвязи элементов

  - Начинать составление схемы освещения следует с квартирного группового щита. В групповых щитах устанавливаются счетчики, предохранители, УЗО и автоматические выключатели для каждой групповой  линии.

  - Каждая линия состоит из фазного и нулевого проводов.

  - Все  выключатели должны устанавливаться  в разрыв фазового провода.

.

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная электрической проводки.

- Заполнение  перечня элементов схемы

  - Данные об элементах, изображённых на схеме, записывают в перечень элементов (рис. 4).

Рис. 4. Перечень элементов схемы.

  - Перечень элементов схемы помещается на отдельном  листе и выполняется в виде самостоятельного документа (таблицы).

  - Таблица  имеет следующие данные:

- в графе «позиционное обозначение»  позиционное обозначение элемента схемы;

- в графе «наименование»  наименование элемента схемы;

- в графе «количество»  число одинаковых элементов;

- в графе «примечание»  технические данные элемента схемы, не содержащиеся в его наименовании.

- Оформление титульного листа

Содержание полей титульного листа следующее:

Поле 1 – ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Чебаркульский профессиональный техникум»

строчные буквы, шрифт № 12.

Поле 2 – наименование документа (практическая  работа) – прописные буквы, полужирный шрифт № 14.

Поле 3 – тема работы – прописные буквы, шрифт № 16

Поле 4 – руководитель работы, исполнитель, их фамилии и инициалы – строчные буквы, шрифт №14, в правой   части листа

Поле 5 – г.Чебаркуль, год – строчные буквы, шрифт № 14

Критерии оценки работы

Соответствие структуры работы заданию

Соответствие  структурных элементов друг другу

Соблюдение требований ГОСТ к оформлению схем

Правильность выполнения соединений в схемах

Правильность заполнения перечня элементов

Качество описания схемы: последовательное, логичное,  четкое изложение текста с  использованием профессиональной терминологии.

Самостоятельность выполнения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

- ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»

- ГОСТ 2.702-75  Правила выполнения электрических схем

- http://www.electromonter.info/handbook/symbol_all.html)

- http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki/

- http://cxem.net/electric/electric95.php

- http://svitek.ucoz.ru/index/0-29http://www.gvozdem.ru/elektrika-skhema-elektroprovodki.htm

- http://dom-en.ru/sprav14/

- http://remstd.ru/archives/shemyi-obshhey-elektroprovodki/

Самостоятельная работа № 4

Тема: Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний и умений

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа;

уметь:

- выполнять монтаж осветительных электроустановок;

Задание: подготовить презентацию на одну из тем «Монтаж светильника»; «Монтаж выключателя»;  «Монтаж розеток»;  «Монтаж РУ»

Содержание презентации:

- Актуальность темы

- Общая информация о применяемых инструментах, приспособлениях, материалах

- Этапы монтажа, приемы и  правила выполнения операций

- Выводы и рекомендации

Методические  рекомендации:  см. приложение 6

Критерии оценки: см. приложение 7

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

- http://elektrika-svoimi-rykami.com

- http://potolki-info.ru/osveshhenie/potolochnye-svetilniki-raznovidnosti-i-osobennosti-montazha

Самостоятельная работа № 5

Тема: Осветительные электроустановки: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: оформить отчеты  по практическим  занятиям  № 1–7 и подготовиться к их защите.

Методические указания

- Отчет по практическому занятию  выполняется  в  рабочей тетради на основании выполнения заданий.

- Отчет должен содержать:

  - наименование работы;

  - цель;

  - ход работы: последовательность выполнения монтажа или ремонта,  схемы,  описания схем, таблицы;

  - вывод;

  - письменные ответы на контрольные вопросы.

- Вывод  работы  должен содержать обзор выполненных работ, краткий  анализ  полученных  результатов.

- Защита выполненных практических работ проходит после выполнения всех работ и оформления их отчетов в форме собеседования  по всем темам.

- При защите практических работ  обучающийся обязан знать: цель работы; порядок и методику  выполнения работы; элементы электрической цепи и их назначение; теоретический материал по данной теме в объеме приведенных контрольных вопросов.

Критерии оценки

«отлично» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по темам лабораторной работы.

«хорошо» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы.

«удовлетворительно» - без собеседования с преподавателем, если обучающийся   имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, письменные ответы на все контрольные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

Самостоятельная работа № 6

Тема: Кабельные линии электропередачи: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: закрепление и систематизация профессиональных  знаний

знать:

технологические процессы  монтажа.

Задание: заполнить обобщающую таблицу

| Вид электропроводки | Область применения | Материалы, изделия | Этапы монтажа | Указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая электропроводка |  |  |  |  |
| Открытая электропроводка в кабель-каналах |  |  |  |  |
| Открытая электропроводка в трубах |  |  |  |  |
| Тросовая электропроводка |  |  |  |  |
| Электропроводка на лотках и коробах |  |  |  |  |
| Электропроводка на изолирующих опорах |  |  |  |  |
| Скрытая электропроводка в строительных углублениях и штробах |  |  |  |  |
| Скрытая электропроводка в металлических трубах |  |  |  |  |

Методические  рекомендации по составлению обобщающей таблицы: см. приложение 2

Критерии оценки: см. приложение 3

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://rostech.info/chto-nuzhno-znat-pri-sozdanii-elektroprovodki-svoimi-rukami

- http://works-electric.ru/montazh_elektroprovodok.html

- http://electricalschool.info

Самостоятельная работа № 7

Тема: Кабельные линии электропередачи: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: повторение и обобщение  профессиональных  знаний; подготовка к контрольной работе по темам «Монтаж и ремонт осветительных электроустановок»,   «Монтаж  электропроводок»

Задание: проработать  конспекты занятий, учебную литературу по темам.

Методические указания

- Ознакомьтесь с предлагаемыми вопросами для подготовки к контрольной работе

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Прочитайте законспектированный материал в тетрадях, стараясь выделить основные понятия, важные определения.

- Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой.

- Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то почитайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспектом, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

- Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

Самостоятельно оценить эффективность данного вида работы помогут ответы на следующие вопросы:

- Назовите системы освещения.

- Какое освещение называется рабочим, аварийным, переносным, охранным, светооградительным?

- Что входит в состав осветительной электроустановки?

- Назовите основные элементы ламп накаливания, люминесцентных ламп, ламп ДРЛ.

- На чем основан принцип действия ламп накаливания, люминесцентных ламп, ламп ДРЛ?

- Приведите схемы включения источников света. Куда устанавливаются аппараты защиты и выключатели?

- Какой проводник присоединяется к винтовой гильзе патрона? Почему?

- Назовите пускорегулирующую  аппаратуру  для газоразрядных ламп.

- В чем отличие ПРА от ЭПРА?

- Для чего предназначены светильники?

- Из каких элементов состоит светильник?

- Как устроены  распределительные устройства осветительных электроустановок?

- Выполните эскизы различных соединений в ответвительных коробках.

- Какая принята цветовая маркировка проводов?

- Назовите последовательность монтажа светильников, выключателей, штепсельных розеток, распределительных щитов.

- Назовите  основные неисправности выключателей, штепсельных розеток, светильников  и способы их устранения.

- Перечислите ремонтные операции осветительных электроустановок и способы их выполнения

- Назовите  особенности и последовательность монтажа открытых  (плоскими проводами, на изолирующих опорах, в трубах, на лотках и коробах, тросовой) и скрытых электропроводок.

Критерии оценки

Оценка за самостоятельную проработку конспектов и учебных пособий является оценка за контрольную работу в соответствии с установленными критериями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256 с.

- http://remont220.ru/drl.php

- http://works-electric.ru

- http://electricalschool.info

- http://electrolibrary.info

- http://electromaster.ru/

Самостоятельная работа № 8

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: закрепление  и обобщение профессиональных знаний

Задание: составить терминологический словарь по теме «Электрические аппараты до 1000 В»

| Термин | Определение (разъяснение) |
| --- | --- |
| Выключатель |  |
| Переключатель |  |
| Рубильник |  |
| Путевой выключатель |  |
| Конечный выключатель |  |
| Автоматический выключатель |  |
| Командоаппарат |  |
| Контроллер |  |
| Кнопка управления |  |
| Кнопочный пост |  |
| Контактор |  |
| Магнитный пускатель |  |
| Предохранитель |  |
| Реле |  |

Методические указания: см. приложение 9

Критерии оценки: см. приложение 10

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://electricalschool.info/

- http://www.esdr.ru/

- http://dic.academic.ru

- http://elmashina.ru

Самостоятельная работа № 9

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы:  расширение и углубление профессиональных знаний и умений

Задание: Составление опорного конспекта «Маркировка магнитных пускателей»

ПМЛ –  XХХХXХХ ХХ

ПМА-  XХХХXХХ

ПМЕ-  XХХ

ПМ12-  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начало формы

Конец формы

ПАЕ-  XХХ

Методические указания: см. приложение 4

Рекомендуемая форма опорного конспекта по данной теме:

Структура условного обозначения магнитных пускателей серии ПМЛ

ПМЛ – XХХХXХХ ХХ

X1 – величина пускателя по номинальному току:

1- 10А;  2-  25А; 3- 40А; 4- 63А

Х2 - характер работы электродвигателя и наличие теплового реле:

1 и 2 - нереверсивный; 4 и 5 -реверсивный; 1 и 5 - без реле; 2 и 4-с реле;

Х3 - исполнение пуска пускателя по степени защиты и  наличию   кнопок:

0 – IР00; 1 - IР54 без кнопок; 2 - IР54 с кнопками "Пуск" и "Стоп"; 3 - IР54 с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой (изготавливается только на напряжение 127, 220 и 380В, 50Гц); 4 - IР40 без кнопок;  5 - IР40 с кнопками "Пуск" и "Стоп";  6 - IР20

Х4- количество контактных групп:

0 -1з (на 10-25А), 1з+1р (на 40-63А); 0,1- 1р (на 10-25А); 2 - 1з (на 10-25А и 40 - 63А); 5 -1з ( на 10-25А) - постоянный ток; 6 -1р (на  10- 25А) - постоянный ток

X5 - сейсмостойкость;

Х6 – исполнение пускателей с креплением на стандартные рейки;

Х7 и Х8- климатическое исполнение и категория размещения;

Х9 - исполнение по износостойкости «А,Б и В»

Критерии оценки: см. приложение 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://www.asteraltd.com.ua/category_16.html

- http://www.vkomplekt.spb.ru/el/magn_pusk.htm

Самостоятельная работа № 10

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: расширение и углубление  профессиональных  знаний

Задание: составить опорный конспект  по теме ««Тиристорные контакторы».

Методические  рекомендации по составлению опорного конспекта: см. приложение 4

Примерная форма опорного конспекта по данной теме:

Критерии оценки: см. приложение 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Полупроводниковые преобразователи частоты для установок индукционного нагрева: Учеб. пособие / В.М. Яров, В.П. Терехов, А.Н. Ильгачев. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2005, 228 с.

- http://electricalschool.info

- http://www.elektroobuch.ru/str.uroki/urok_18.htm

- http://otherreferats.allbest.ru/radio/00161916_0.html

- http://blogs.privet.ru/community/electricestvo/108211658

Самостоятельная работа № 11

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: оформить отчеты  по практическим  занятиям  № 12–14 и подготовиться к их защите.

Методические указания

- Отчет по практическому занятию  выполняется  в  рабочей тетради на основании выполнения заданий.

- Отчет должен содержать:

  - наименование работы;

  - цель;

  - ход работы: последовательность выполнения сборки, монтажа,  схемы,  описания схем, таблицы;

  - вывод;

  - письменные ответы на контрольные вопросы.

- Вывод  работы  должен содержать обзор выполненных работ, краткий  анализ  полученных  результатов.

- Защита выполненных практических работ проходит после выполнения всех работ и оформления их отчетов в форме собеседования  по всем темам.

- При защите практических работ  обучающийся обязан знать: цель работы; порядок и методику  выполнения работы; элементы электрической цепи и их назначение; теоретический материал по данной теме в объеме приведенных контрольных вопросов.

Критерии оценки

«отлично» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по темам лабораторной работы.

«хорошо» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы.

«удовлетворительно» - без собеседования с преподавателем, если обучающийся   имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, письменные ответы на все контрольные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

Самостоятельная работа № 12

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: повторение и обобщение  профессиональных  знаний; подготовка к уроку по обзору изученных электрических аппаратов до 1000 В.

Задание: проработать  конспекты занятий, учебную литературу по темам.

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы:  см. приложение 8

Самостоятельно оценить эффективность данного вида работы помогут ответы на следующие вопросы:

- Ручные коммутационные  электрические аппараты до 1000 В: назначение, разновидности, устройство, область применения.

- Контакторы, магнитные пускатели: назначение, разновидности, устройство, принцип действия, область применения.

- Аппараты защиты (автоматические выключатели, предохранители):  устройство, разновидности, принцип действия.

- Контроллеры, конечные выключатели: назначение, применение, разновидности, устройство.

- Реле: назначение, разновидности, конструкция, принцип действия.

Критерии оценки

Оценка за самостоятельную проработку конспектов и учебных пособий является оценка за работу на уроке в соответствии с установленными критериями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://remont220.ru/drl.php

- http://works-electric.ru

- http://electricalschool.info

- http://electrolibrary.info

- http://electromaster.ru/

- http://elmashina.ru

Самостоятельная работа № 13

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: формирование профессиональных знаний и умений

Задание: составить  технологические  процессы по ремонту рубильника,  кулачкового контроллера

Методические указания

Для того чтобы ремонтные операции на рабочих местах выполнялись в строгом соответствии с техническими условиями, на предприятиях составляют технологические карты. В картах приводится перечень и содержание необходимых операций, а также порядок их выполнения с учетом оптимальной последовательности.

Под технологической операцией понимают часть технологического процесса, осуществляемую непрерывно на одном рабочем месте с использованием определенного инструмента или приспособления. Содержание операции зависит от характера технологического процесса.

По каждой операции в карте отмечается используемое оборудование, инструмент или приспособление; приводятся требования технических условий, например  на ремонт.

Состав технологической карты:

Название карты: полное название электрического аппарата  с указанием его характеристик (напряжения, мощности и т.п.),  вида (категории) ремонта.

Описание выполняемых работ заполнить в форме таблицы

| №п/п | Наименование и содержание работ | Оборудование и приспособления, материалы | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |

Меры безопасности: перечислить меры, необходимые для выполнения данного вида работы

Критерии оценки

- Полнота технологической карты

- Оптимальная последовательность ремонтных операций

- Правильная подборка инструмента, приспособлений

- Лаконичность и четкость изложения материала в таблице

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://www.esdr.ru/controller.html

- http://electricalschool.info

Самостоятельная работа № 14

Тема:  Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: расширение и углубление  профессиональных знаний и умений

Задание: составить  опорный  конспект по теме «Ремонт реостатов и резисторов»

Методические указания: см. приложение 4

Примерная форма опорного конспекта по теме

Ремонт реостатов и резисторов

Критерии оценки: см. приложение 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://forca.ru/knigi/arhivy/remont-transformatorov-i-nizkovoltnyh-apparatov-36.html

- http://domremstroy.ru/elektro/dv55.htm

- http://www.ngpedia.ru/id398301p1.html

Самостоятельная работа № 15

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: обобщение и закрепление профессиональных знаний

Задание: составить  обобщающую таблицу  «Возможные неисправности магнитных пускателей и способы их устранения»

| № п/п | Возможная неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |

Методические  рекомендации по составлению обобщающей таблицы: см. приложение 2

Критерии оценки: см. приложение 3

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://electricalschool.info/

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

Самостоятельная работа № 16

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: оформить отчеты  по практическим  занятиям  № 15–18  и подготовиться к их защите.

Методические указания

- Отчет по практическому занятию  выполняется  в  рабочей тетради на основании выполнения заданий.

- Отчет должен содержать:

  - наименование работы;

  - цель;

  - ход работы: последовательность выполнения монтажа или ремонта,  схемы,  описания схем, таблицы;

  - вывод;

  - письменные ответы на контрольные вопросы.

- Вывод  работы  должен содержать обзор выполненных работ, краткий  анализ  полученных  результатов.

- Защита выполненных практических работ проходит после выполнения всех работ и оформления их отчетов в форме собеседования  по всем темам.

- При защите практических работ  обучающийся обязан знать: цель работы; порядок и методику  выполнения работы; элементы электрической цепи и их назначение; теоретический материал по данной теме в объеме приведенных контрольных вопросов.

Критерии оценки

«отлично» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по темам лабораторной работы.

«хорошо» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы.

«удовлетворительно» - без собеседования с преподавателем, если обучающийся   имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, письменные ответы на все контрольные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

Самостоятельная работа № 17

Тема: Пускорегулирующая аппаратура: организация работ по сборке, монтажу, регулировке  и ремонту.

Цель работы: повторение и обобщение  профессиональных  знаний; подготовка к контрольной работе № 2

Задание: проработать  конспекты занятий, учебную литературу по темам.

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы:  см. приложение 8

Самостоятельно оценить эффективность данного вида работы помогут ответы на следующие вопросы:

- Для чего и где применяют пакетные выключатели; конечные выключатели; автоматические выключатели; контроллеры; контакторы; тепловое реле; предохранители?

- Устройство и принцип действия магнитного пускателя; автоматических выключателей, предохранителей; контроллеров; тепловых реле

- Перечислите  неисправности   электрических аппаратов и способы их устранения.

- Условные графические обозначения электрических аппаратов на электрических схемах.

- В чем отличие схемы реверсивного магнитного пускателя о нереверсивного?  Как обеспечивается реверсирование?

- Для чего в некоторых случаях кнопки «Пуск» шунтируют нормально открытыми блок-контактами магнитного пускателя?

Критерии оценки

Оценка за самостоятельную проработку конспектов и учебных пособий является оценка за работу на уроке в соответствии с установленными критериями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://remont220.ru/drl.php

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

- http://electricalschool.info

- http://electrolibrary.info

- http://electromaster.ru/

- http://elmashina.ru

Самостоятельная работа № 18

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний и умений

Задание: подготовить презентацию на одну из тем: «вводы силовых трансформаторов», «Термосифонный фильтр и воздухоосушитель», «Обмотки силовых трансформаторов»

Примерное содержание презентации:

- Назначение элемента

- Разновидности

- Конструкция

- Принцип действия

Методические  рекомендации:  см. приложение 6

Критерии оценки: см. приложение 7

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М: Форум-инфра М, 2009. - 416 с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

- http://elektrika-svoimi-rykami.com

- http://potolki-info.ru/osveshhenie/potolochnye-svetilniki-raznovidnosti-i-osobennosti-montazha

Самостоятельная работа № 19

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: формирование профессиональных знаний и умений:

Задание: составить  опорный  конспект по теме «Сварочные трансформаторы»

Методические указания: см. приложение 4

Примерная форма опорного конспекта по теме

Сварочный трансформатор

Виды

С Х Е М А

Критерии оценки: см. приложение 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://electricalschool.info/

- http://www.osvarke.com

- http://www.motor-remont.ru/books/4/03_10.html

- http://www.elecmet.ru/production/electric/transformators/welding-trans/
Самостоятельная работа № 20

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: закрепление  и обобщение профессиональных знаний

Задание: составить терминологический словарь по теме «Трансформаторы»

| Термин | Определение (разъяснение) |
| --- | --- |
| Трансформатор |  |
| Первичная обмотка |  |
| Вторичная обмотка |  |
| Сторона высшего (среднего, низшего) напряжения трансформатора |  |
| Стержень |  |
| Ярмо |  |
| Шихтованная магнитная система |  |
| Стыковая магнитная система |  |
| Активная часть трансформатора |  |
| Расширитель |  |
| Воздухоосушитель |  |
| Термосифонный фильтр |  |
| Регулируемый трансформатор |  |
| Автотрансформатор |  |
| Параллельная работа трансформаторов |  |

Методические указания: см. приложение 9

Критерии оценки: см. приложение 10

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://www.opengost.ru/1086-gost-16110-82-transformatory-silovye.-terminy-i-opredeleniya.html

- http://electricalschool.info/

Самостоятельная работа № 21

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: расширение и углубление профессиональных знаний и умений

Задание: работа с технической документацией. Используя ГОСТ  2.723-68 Обозначения словные графические в схемах (катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители) познакомиться с  условными графическими обозначениями различных видов трансформаторов, автотрансформаторов, а также их элементов.

Методические указания

- Познакомьтесь с содержанием ГОСТа.

- Уясните способы построения условных графических обозначений для трансформаторов и автотрансформаторов.

- Выберите условные графические обозначения, относящиеся к трансформаторам, автотрансформаторам.

- Выполните отчет о проделанной работе в виде таблицы:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
|  | Форма 1 | Форма 2 |

Критерии оценки: см. приложение 3

Учебно-методическое и информационное обеспечение

http://www.estateline.ru/legislation/1349/

Самостоятельная работа № 22

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: оформить  отчеты по лабораторной работе № 1 и  практическим занятиям № 19-20 и подготовиться к их защите

Методические указания

- Отчеты  выполняется  в  рабочей тетради на основании выполнения заданий.

- Отчет должен содержать:

  - наименование работы;

  - цель;

  - ход работы: последовательность выполнения сборки, монтажа,  схемы,  описания схем, таблицы;

  - вывод;

  - письменные ответы на контрольные вопросы.

- Вывод  работы  должен содержать обзор выполненных работ, краткий  анализ  полученных  результатов.

- Защита выполненных практических работ проходит после выполнения всех работ и оформления их отчетов в форме собеседования  по всем темам.

- При защите практических работ  обучающийся обязан знать: цель работы; порядок и методику  выполнения работы; элементы электрической цепи и их назначение; теоретический материал по данной теме в объеме приведенных контрольных вопросов.

Критерии оценки

«отлично» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по темам лабораторной работы.

«хорошо» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями,  правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы.

«удовлетворительно» - без собеседования с преподавателем, если обучающийся   имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, письменные ответы на все контрольные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

Самостоятельная работа № 23

Тема: Трансформаторы: организация работ по сборке, монтажу и ремонту

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений; подготовка к контрольной работе № 3

Задание: проработать  конспекты занятий, учебную литературу по теме

Задание:

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы:  см. приложение 8

Самостоятельно оценить эффективность данного вида работы помогут ответы на следующие вопросы:

- На чем основан принцип действия трансформатора?

- Для чего нужен стальной сердечник?

- Что называется коэффициентом трансформации?

- Из каких основных частей состоит трансформатор?

- Для чего сечению стержня магнитопровода придается ступенчатая форма?

- Как располагаются обмотки на магнитопроводе трансформатора?

- Какие материалы, применяемые для изготовления трансформаторов?

- Как обозначаются выводные концы обмоток?

- Какие дефекты имеют обмотки трансформаторов? Поясните способы их  устранения.

- Как производится изолирование пластин магнитопроводов?

- Какие неисправности чаще всего встречаются у переключателя напряжения?

- Назовите наиболее характерные неисправности трансформаторов и укажите возможные причины их возникновения.

- Перечислите последовательно операции разборки трансформатора и укажите способы их выполнения.

- Как производят демонтаж обмоток трансформатора?

- Опишите операции ремонта вводов трансформатора.

- Расскажите о порядке ремонта расширителя трансформатора.

- Назовите операции сборки трансформаторов и укажите способы и приемы их выполнения.

- Для чего производится сушка трансформаторов, какие методы сушки вы знаете? Как выполняют сушку обмоток методом индукционных потерь в стали бака?

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.2:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 256  с.

- http://works-electric.ru

- http://zametkielectrika.ru

- http://www.mexanik.ru

Приложение 1

Памятка поиска информации в сети Интернет

- Внимательно изучите тему и формулировку задания.

- Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых слова, связанных с искомой темой.

- Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми системами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma).

- Введите запрос и проверьте орфографию запроса.

- Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы».

- Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию.

- Заполните форму отчета (можно копировать фрагменты информации с сайтов).

- Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы дать ссылку на авторство в своем отчете.

ПОМНИТЕ!  НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАРУШАЕТ АВТОРСКИЕ ПРАВА.

Приложение 2

Методические рекомендации к  работе с таблицей

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторите лекционный материал по выбранной теме.

- Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.

- Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации и продумайте ход заполнения таблицы.

- Заполните ячейки таблицы.

- Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению таблиц.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание ячеек таблицы  не соответствует заданной теме.

- Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст.

- Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Приложение 3

Критерии оценки  обобщающей таблицы

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной в таблице информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание таблицы полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в таблице соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки | Обучающийся работу не выполнил. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований |
| 2. | Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Наблюдение преподавателя | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 4

Методические рекомендации  к составлению опорного конспекта

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа на теоретический вопрос. Он  призван помочь последовательно изложить тему, Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рассказать. Это   могут быть чертежи,   графики,  формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных законов, определения.

Основные требования к содержанию и форме записи опорного конспекта

- полнота изложения материала;

- последовательность и логичность в отражении темы;

- лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа;

- не должен содержать сплошного текста;

- структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль;

- расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.);

- наглядность;

- опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта

- Запишите название темы. Ознакомьтесь с необходимым материалом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, составьте конспект в виде простых записей.

- Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц и формул. Также можно использовать рисунки и различные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на читателя как опорный сигнал.

- Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы.

- Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного конспекта. Также вы можете использовать графические обозначения, отражающие суть излагаемого материала.

- Составьте опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию записей.

Приложение 5

Критерии оценки опорного конспекта

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие материала конспекта заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание конспекта полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в конспекте соответствует заданной теме, но конспект не полный, нет выделения основных терминов и формул. | Работа обучающимся не сдана вовсе. Отсутствует конспект по заданной теме. Ответы на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспекта. В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме. Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, вызывает затруднения. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2. | Правильность, лаконичность и четкость ответов на вопросы; наличие схем, графическое выделение особо значимой информации | Наблюдение преподавателя | Представлен правильно организованный конспект; ответы правильные, излагаются четко и лаконично, с использованием схем, графических выделений, без лишнего текста и пояснений | Представлен конспект без следов организации и проработки. Ответы правильные, но имеется лишняя информация |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям; грамотность изложения | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 6

Методические  рекомендации по созданию презентаций

- Общие требования к презентации

- Размер презентации – 10- 15 слайдов.

- Слайд должен служить опорой для говорения и не должен быть целиком заполнен текстом.

- Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими

- Презентация должна иметь титульный лист

- В презентации должна быть отражена информация, отвечающая заявленной теме.

- Презентация должна иметь образовательную ценность, иметь высокий уровень технического исполнения (цветовая палитра, анимационные эффекты, возможно музыкальное и звуковое сопровождение, видеофрагменты).

- Создание презентации

- Планирование презентации: определение целей,  основной идеи презентации; подбор дополнительной информации; планирование выступления; создание структуры презентации. Правила организации материала в презентации:

- главную информацию — в начало.

- тезис слайда — в заголовок.

- анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание слушателей.

- Разработка презентации: систематизация материала по блокам, которые будут состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, график, таблица, текст". Именно в такой последовательности. Как только  сформулировано то, что вы хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить: в виде схемы? Не получается как схему – переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не подходят.

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на слайде". Это правило основано на закономерности   -  человек способен одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.

Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и не  противоречить смыслу и настроению презентации.

Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд.

Важно, чтобы в презентации специальные эффекты не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали главное.

- Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Время на выступление составляет 5-7 мин.

Приложение 7

Критерии оценки  презентаций

| Параметры оценивания презентации | Балл |
| --- | --- |
| Структура презентации: Правильное оформление титульного листа Логическая последовательность информации на слайдах Отмечены информационные ресурсы | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Содержание презентации: Актуальность, точность и полезность содержания Сделаны выводы Отсутствие орфографических ошибок | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Оформление презентации: Единый стиль оформления Использование на слайдах разного рода объектов (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) Использование анимационных объектов | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |

Оценка:

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 8

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы

- Ознакомьтесь с предлагаемыми вопросами для подготовки к контрольной работе, зачету, экзамену.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Прочитайте законспектированный материал в тетрадях, стараясь выделить основные понятия, важные определения.

- Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой.

- Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то почитайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспектом, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

- Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

Приложение 9

Методические указания по составлению терминологического словаря

- Терминологический словарь – словарь, содержащий термины какой-либо области знания или темы и их определения (разъяснения).

- Форма предоставления результатов работы – по выбору обучающегося  (таблица, понятийная схема с пояснениями, презентация, гипертекст и т.д.)

- Внимательно прочитайте учебную информацию по интересующей вас теме из рекомендованного  источника.

- Выпишите интересующие вас термины и дайте  им определение.

- Сравните определение интересующих вас терминов в этом источнике с определением  этих же терминов в других источниках.

- Дополните определения  интересующих вас терминов информацией полученной из других источников.

Приложение 10

Критерии оценки терминологического словаря

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Объем словаря по теме | Наблюдение преподавателя | словарь содержит термины по заданию, а также дополнен и другими терминами по теме | терминологический словарь содержит все указанные термины | работа выполнена в неполном объеме |
| 2. | Формулировка терминов | Наблюдение преподавателя | все термины сформулированы правильно, четко, технически грамотным языком, в соответствии с современными взглядами; наличие альтернативных определений понятий | все термины сформулированы согласно учебной литературе | В определениях терминов присутствуют множественные ошибки. |
| 3. | Знание основных понятий темы | Проверка работы | знает основные понятия темы, умеет пояснить их смысл | знает основные понятия темы, но затрудняется пояснить их смысл пояснить их смысл | Обучающийся затрудняется назвать основные понятия темы |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение

Критерии оценки работы по подготовке к практическим работам

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1 | Правильность и самостоятельность выполнения всех этапов практической работы | Наблюдение преподавателя | Практическая работа выполнена самостоятельно и правильно | При выполнении практической работы обучающийся допускал незначительные ошибки, часто обращался за помощью к преподавателю | Практическая работа не выполнена. Обучающийся выполнял работу только с помощью преподавателя и других учащихся Обучающийся не имеет конспекта и заготовки отчета по практической работе. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2 | Наличие конспекта, материал которого соответствует теме практической работы Наличие заготовки отчета к практической работе | Наблюдение преподавателя | Имеется заготовка отчета к практической работе Содержание конспекта полностью соответствует теме практической работы | Заготовка отчета имеется в наличии, но с недочетами, не полными таблицами и т.п. Конспект имеется в наличии, но содержит не полный материал теме практической работы |  |
| 3 | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям. | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность. |  |

Приложение 9

Методические рекомендации по подготовке сообщения

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

- Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Составьте план сообщения, запишите его.

- Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.

- Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.

- Составьте окончательный текст сообщения.

- Оформите материал сообщения.

- Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.

- Перескажите сообщение еще раз.

- Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

- Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

- Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения.

- В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

- Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. | Обучающийся работу не выполнил. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта. |
| 2. | Характер и стиль изложения материала сообщения | Наблюдение преподавателя | Материал излагается логично, по плану; В содержании используются термины по изучаемой теме; Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений | Материал не имеет четкой логики изложения (не по плану). В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы. Произношение и объяснение терминов вызывает у обучающегося затруднения. |  |

Оценка

4  балла -  «удовлетворительно»

5 баллов  - «хорошо»

6 баллов  - «отлично»