МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе студентов

по  МДК02.02 Контрольно-измерительные приборы

для студентов профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

составитель: Малыхин Виктор Николаевич

2017

Пояснительная записка

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся  в выполнении самостоятельной работы по МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы в рамках профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования.

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и  умениями,  опытом творческой деятельности при  решении проблем учебного и профессионального уровня

и направлены на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты

В результате выполнения самостоятельных работ по междисциплинарному курсу обучающиеся  должны:

уметь:

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.

Перечень  видов самостоятельной работы

| № темы | № работы | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и измерениях | № 1 | Составление таблиц условных обозначений систем и надписей на шкалах измерительных приборов | 1 | Просмотр работы, зачет |
|  | № 2 | Выполнение упражнений | 1 | Просмотр работы, оценка |
| Тема 3. Контрольно-измерительные приборы | № 3 | Написание рефератов «Новые виды контрольно-измерительных приборов», «Передвижные лаборатории», «Измерители кабельных линий (ИКЛ)» | 2 | Защита рефератов |
|  | № 4 | Подготовка сообщения «Анализаторы качества электрической энергии» | 1 | Выступление |
|  | № 5 | Описание схем включения электроизмерительных приборов | 1 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 6 | Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к защите | 1 | Защита |
|  | № 7 | Составление опорного конспекта «Потенциометр» | 1 | Просмотр работы, оценка |
|  | № 8 | Выполнение упражнения | 1 | Просмотр работы, оценка |
| Тема 4. Эксплуатация и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов | № 9 | Проработка конспектов занятий и литературы | 1 | Наблюдение |

Самостоятельная работа № 1

Тема: Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и измерениях

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний

знать:

- общую классификацию измерительных приборов.

Задание: составить таблицы условных обозначений систем и надписей на шкалах  измерительных приборов

Методические  рекомендации

- Ознакомьтесь источников и подготовьте их для работы.

- Изучите учебный материал, уясните, какие обозначения проставляются на шкалах приборов.

- Внимательно изучите ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения.

- Заполните следующие таблицы:

Таблица № 1.Основные единицы измерения и их основные кратные  дольные значения

| № п/п | Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Килоампер | kА |
| 2. |  |  |
| … | … | … |
| 21. |  |  |

Таблица № 2.Род тока

| № п/п | Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ток постоянный | — |
| 2. |  |  |
| … | … | … |
| 5. |  |  |

Таблица № 3.Используемое положение

| № п/п | Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор применять при вертикальном положении шкалы | ┴ |
| 2. |  |  |
| … | … | … |
| 7. |  |  |

Таблица № 4. Обозначение принципа действия прибора

| № п/п | Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор магнитоэлектрический |  |
| 2. |  |  |
| … | … | … |
| 21. |  |  |

Таблица № 5. Обозначение принципа действия прибора

| № п/п | Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор магнитоэлектрический |  |
| 2. |  |  |
| … | … | … |
| 22. |  |  |

Критерии оценки

- Соответствие представленной в таблице информации заданной теме.

- Правильность оформления.

- Своевременность сдачи работы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://bourabai.kz/toe/chapter06.htm

- ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2023217-78

Самостоятельная работа № 2

Тема: Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и измерениях

Цель работы: повторение и закрепление профессиональных  знаний и умений

уметь:

- снимать показания приборов;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов

Задание: выполнить упражнения

Упражнение 1. Для приведенных на рисунках 1 - 3 измерительных приборов, используя условные обозначения на их шкалах, определить:

- назначение прибора

- диапазон показаний

- диапазон измерений

- цену деления

- систему измерительного прибора

Рис.1							Рис. 2

Рис. 3

Упражнения 2. На рисунках 4 - 8 изображены шкалы электроизмерительных приборов. Определите их показания.

Рис.4				    Рис.5				Рис. 6

Рис.7						 Рис. 8

Методические  рекомендации

- При выполнении задания  используйте таблицу условных обозначений систем и надписей на шкалах  измерительных приборов, выполненную в самостоятельной работе № 1.

- Помните:

- диапазон показаний — область значении шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы, то есть наибольшим и наименьшим значениями измеряемой величины.

- диапазон измерений  -  область значений измеряемой величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерения.

- при равномерной шкале диапазон измерений и диапазон показаний шкалы обычно совпадают. А при неравномерной шкале диапазон измерений ограничен точками в начале и в конце шкалы или обозначается сплошной линией, объединяющей отметки, (риски) шкалы, принадлежащие диапазону измерений.

- При определении цены деления используйте следующий алгоритм:

- найдите на шкале два ближайших штриха, возле которых написаны числовые значения величины;

- посчитайте сколько между ними делений (но не штрихов);

- найдите разность между выбранными числовыми значениями величины, для этого отнимите от большего числа меньшее число;

- полученную разницу разделите на количество делений, находящихся между ними; полученное частное является ценой деления.

- Не забывайте указывать единицы физических величин.

Критерии оценки

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения работы  производится в соответствии с универсальной шкалой:

| Процент результативности (правильных действий, ответов) | Оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
| 90 – 100 | «5» |
| 80-89 | «4» |
| 70-79 | «3» |
| менее 70 | «2» |

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://bourabai.kz/toe/chapter06.htm

- http://www.sonel.ru/ru/biblio/reference-book/metrology-reference/metrological-char/

Самостоятельная работа № 3

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: расширение и углубление  профессиональных  знаний и умений

Задание: написать реферат, используя Интернет-ресурсы,   по одной из тем (на выбор обучающегося):

«Новые виды контрольно-измерительных приборов»

«Передвижные лаборатории»

«Измерители кабельных линий (ИКЛ)»

Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - сокращенное изложение содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами (ГОСТ 7.9-95).  Реферат, как самостоятельный вид письменной работы обучающегося, отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной теме.

- Структура реферата

  - Реферат должен включать:

- Титульный лист

- Введение

- Оглавление (с указанием соответствующих страниц)

- Основная часть (разбитая на разделы и подразделы)

- Заключение

- Список использованных источников

- Приложения (при необходимости)

  - Во введении необходимо  показать актуальность темы, степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. Введение должно быть кратким - 1 страница.

  - В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 2 - 3 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Основная часть работы может быть изложена на 5-8 страницах.

  - Заключение содержит краткие выводы, которые излагаются на 1 странице. В заключении могут быть изложены собственные впечатления и мнения, указаны те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного исследования.

- Этапы работы над рефератом

  - Определение темы реферата.

  - Подбор  и  изучение литературы.

Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной литературы. Для написания реферата нужны не только литературные источники, но и статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных и т. п.

  - Составление плана реферата.

План   реферата призван способствовать более полному раскрытию основных его вопросов. Задача  обучающегося  состоит в том, чтобы определить 2 -3 вопроса основной части реферата, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения.

  - Написание реферата.

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, выявления основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое собирается, обобщается  информация в соответствии с целями реферата.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Общие требования к языку реферата  - точность, краткость, ясность, проста. Составляя реферат, следует стараться достаточно полно, четко и последовательно передать его содержание в максимально сжатой и по возможности обобщенной форме.

Если это необходимо для уяснения содержания  темы, в реферат могут быть включены цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с указанием номера и страницы источника, название которого находится в списке использованных источников.

- Требования к оформлению реферата

  - Объем реферата в среднем должен составлять 10-12 страниц печатного текста на листах формата А4 (210х297 мм).

  - Поля страницы:  левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см;  абзац (красная строка)  - четыре знака (1,25 см).

  - Ориентация -  книжная; 1,5 интервал;  шрифт - Times New Roman, размер – 14 пт; выравнивание текста - по ширине строк.

  - Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, заключение и т. д.) начинается с новой страницы.

  - Заголовки разделов, введение, заключение, список использованных источников  набираются прописным полужирным шрифтом.  Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

  - Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

  - Формулы внутри реферата должны иметь сквозную нумерацию и все пояснения используемых в них символов.

  - Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые приводятся по тексту работы должны иметь нумерацию.

  - Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, где вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а через запятую номер страницы.

  - Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими цифрами. Номер проставляется внизу в центре страницы.

  - Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.

  - В списке использованной литературе в реферате должно быть не менее пяти источников.

- Порядок защиты реферата

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме преподавателя “К защите допущен”, его подпись и дата.

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и ответах на вопросы преподавателя по указанной теме.

По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный реферат, которая учитывается при приеме экзамена.

Критерии оценки

Оценку   «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического  материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме.

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени самостоятельности.

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения.

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся  получает в случае, когда не может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае обучающемуся предстоит повторная защита.

Учебно-методическое и информационное обеспечение: самостоятельный поиск информации в сети Интернет.

Самостоятельная работа № 4

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: расширение и углубление  профессиональных  знаний

Задание: подготовить сообщение «Анализаторы качества электрической энергии», используя Интернет-ресурсы.

В сообщение следует  рассмотреть следующие вопросы:

- качество электроэнергии

- искажение параметров электроэнергии

- назначение анализаторов

- спектр приборов для определения качества электроэнергии

Методические рекомендации по подготовке сообщения:

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

- Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Составьте план сообщения, запишите его.

- Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.

- Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.

- Составьте окончательный текст сообщения.

- Подготовьте иллюстрации, необходимые для сопровождения сообщения.

- Подготовьте, по возможности, инструмент, приспособления для сопровождения сообщения.

- Оформите материал сообщения.

- Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.

- Перескажите сообщение еще раз.

- Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

- Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

- Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения.

- В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

- Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. | Обучающийся работу не выполнил вовсе. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта. |
| 2. | Характер и стиль изложения материала сообщения | Наблюдение преподавателя | Материал излагается логично, по плану; В содержании используются термины по изучаемой теме; Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений | Материал не имеет четкой логики изложения (не по плану). В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы. Произношение и объяснение терминов вызывает у обучающегося затруднения. |  |
| 3. | Использование наглядности | Наблюдение преподавателя | Сообщение сопровождается иллюстрациями, демонстрацией инструмента, приспособлений | Сообщение сопровождается иллюстрациями | Сообщение не сопровождается иллюстрациями |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Products/pribori-dlia-ocenki-katchestva-elektroenergii-i-elektrosnabzheniya.htm

- http://www.technoac.ru/product/17-elec-equipment/power-quality-analyzer.html

- http://kip-postavka.ru/quality.htm

Самостоятельная работа № 5

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: закрепление и совершенствование профессиональных  знаний и умений

знать:

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

Задание: описать схемы включения электроизмерительных приборов, приведенных на рисунках 1 - 6

Рис.1  					 		Рис.2

Рис.3  							Рис.4

Рис.5  							Рис.6

Методические  рекомендации

- Перечертите схему в тетрадь. К буквенному обозначению электроизмерительных приборов  на схемах добавить  (при ее отсутствии) цифровую часть, имеющую смысл порядкового номера однотипных приборов.

- Определите, какие электроизмерительные приборы включены в цепь и  для чего они предназначены.

- Конкретизируйте, что измеряет каждый измерительной прибор (ток всей цепи, на линии или ток в ветви электрической цепи; напряжение на зажимах цепи или на участке цепи;  мощность, потребляемую всей цепью или отдельным потребителем).

- Определите, как включены приборы в цепь (последовательно, параллельно, непосредственно или через масштабные преобразователи, какие масштабные преобразователи).

- Выполните описание схемы.

Критерии оценки

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения работы  производится в соответствии с универсальной шкалой:

| Процент результативности (правильных действий, ответов) | Оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
| 90 – 100 | «5» |
| 80-89 | «4» |
| 70-79 | «3» |
| менее 70 | «2» |

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- http://electricalschool.info/main

- http://labofbiznes.ru/ops5_3.html

- Панфилов В. А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия, 2006 – 288с.

Самостоятельная работа № 6

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: оформить отчеты  по практическим занятиям № 2 -8 и подготовиться  к защите.

Методические рекомендации:

- Отчет по практическому занятию  выполняется  в  рабочей тетради на основании экспериментальных и расчетных данных.

- Отчет должен содержать:

  - наименование работы;

  - цель;

  - ход выполнения работы,  схемы проведения опытов, таблицы с результатами экспериментов  и расчетов,  расчетные формулы, графики зависимостей;

  - вывод;

  - письменные ответы на контрольные вопросы.

- Вывод  работы  должен содержать обзор выполненных работ, краткий  анализ  полученных  результатов.

- Защита выполненных работ проходит после выполнения всех работ и оформления их отчетов в форме собеседования  по всем темам.

- При защите лабораторных работ  обучающийся обязан знать: цель работы; порядок выполнения работы; элементы электрической цепи и их назначение; методику проведения опытов и снятия характеристик; характер снимаемых зависимостей; расчетные формулы; теоретический материал по данной теме в объеме приведенных контрольных вопросов.

Критерии оценки

«отлично» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по темам лабораторной работы.

«хорошо» - обучающийся имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, , правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы.

«удовлетворительно» - без собеседования с преподавателем, если обучающийся   имеет отчет, оформленный в соответствии с требованиями, письменные ответы на все контрольные вопросы и решенные задачи,

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Панфилов В. А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия, 2006 – 288с.

- http://electricalschool.info/main

- http://labofbiznes.ru/ops5_3.html

Самостоятельная работа № 7

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: расширение и углубление профессиональных знаний и умений

Задание: составить опорный конспект по теме «Потенциометр»

Методические рекомендации

Примерная форма опорного конспекта по данной теме

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

| назначение | … частный случай |
| --- | --- |
| функции | … … … |

Потенциометры:	КСП-

КПП-

КПВ-

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа на теоретический вопрос. Он  призван помочь последовательно изложить тему, Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рассказать. Это   могут быть чертежи,   графики,  формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных законов, определения.

Рекомендации  по составлению опорного конспекта:

- Запишите название темы. Ознакомьтесь с необходимым материалом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, составьте конспект в виде простых записей.

- Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц и формул. Также можно использовать рисунки и различные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на читателя как опорный сигнал.

- Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы.

- Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного конспекта. Также вы можете использовать графические обозначения, отражающие суть излагаемого материала.

- Составьте опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию записей.

Основные требования к содержанию и форме записи опорного конспекта:

- полнота изложения материала;

- последовательность и логичность в отражении темы;

- лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа;

- не должен содержать сплошного текста;

- структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль;

- расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.);

- наглядность;

- опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие материала конспекта заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание конспекта полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в конспекте соответствует заданной теме, но конспект не полный, нет выделения основных терминов и формул. | Работа обучающимся не сдана вовсе. Отсутствует конспект по заданной теме. Ответы на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспекта. В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме. Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, вызывает затруднения. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2. | Правильность, лаконичность и четкость ответов на вопросы; наличие схем, графическое выделение особо значимой информации | Наблюдение преподавателя | Представлен правильно организованный конспект; ответы правильные, излагаются четко и лаконично, с использованием схем, графических выделений, без лишнего текста и пояснений | Представлен конспект без следов организации и проработки. Ответы правильные, но имеется лишняя информация |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям; грамотность изложения | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Панфилов В. А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия, 2006 – 288с.

- http://www.vevivi.ru/best/Potentsiometr-ref185067.html

- http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_901.htm

- http://cito-web.yspu.org/link1/lab/lab11/node3.html

- http://ref.rushkolnik.ru/v3462/

Самостоятельная работа № 8

Тема: Контрольно-измерительные приборы и измерения

Цель работы: обобщение профессиональных знаний и умений

Задание: выполнить упражнение. На  рисунке 1 приведена схема оптического измерителя уровня жидкости, где Ф1, Ф2, ФЗ – фотоприемники,  И1, И2, И3  -излучатели, милливольтметр  сопротивлением  Rн.  Требуется:

- охарактеризовать  преобразователь, используемый  в измерителе

- описать принцип работы измерителя.

Рис. 1. Оптический измеритель уровня жидкости

Методические рекомендации

- Повторите теоретический материал по теме «Измерение неэлектрических величин»

- Зачертите схему оптического измерителя в тетрадь.

- Укажите вид преобразователя: генераторный	 или параметрический, ответ обоснуйте.

- Поясните принцип работы преобразователя.

- Опишите как происходит процесс измерения уровня жидкости.

- Укажите, где используются подобные измерители

Критерии оценки

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения работы  производится в соответствии с универсальной шкалой:

| Процент результативности (правильных действий, ответов) | Оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
| 90 – 100 | «5» |
| 80-89 | «4» |
| 70-79 | «3» |
| менее 70 | «2» |

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Панфилов В. А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия, 2006 – 288с.

- http://electricalschool.info/main

- http://www.icm-tec.com/

- http://kilo-volt.ru/

Самостоятельная работа № 9

Темы: Эксплуатация и техническое обслуживание  контрольно-измерительных приборов

Цель работы: закрепление, систематизация, углубление и расширение  профессиональных  знаний, полученных во время аудиторных занятий; подготовка к контрольной работе по курсу «Контрольно-измерительные приборы».

Задание: проработать конспекты занятий и учебные пособия

Методические  рекомендации

- Ознакомьтесь с предлагаемыми вопросами для подготовки к контрольной работе.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Прочитайте законспектированный материал в тетрадях, стараясь выделить основные понятия, важные определения.

- Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой.

- Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то почитайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал.

#### Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспектом, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

#### Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое измерение, средства измерения и погрешность измерения?

- Как классифицируются контрольно-измерительные приборы? Приведите примеры.

- На шкале измерительного прибора имеется обозначение 1,0. Что это значит?

- Что такое диапазон показаний и диапазон измерений?

- Как определить цену деления прибора?

- Как устроены электромеханические вольтметры и амперметры?
Объясните устройство электронных аналоговых вольтметров.
Как устроены электронные цифровые вольтметры?

- Как включается в цепь амперметр и вольтметр?

- Почему амперметр должен иметь малое внутреннее сопротивление?

- Почему вольтметр должен иметь большое сопротивление?

- Как расширить пределы измерения амперметра?

- Как расширить пределы измерения вольтметра?

- Какие данные необходимо иметь для подбора добавочного сопротивления?

- В каких случаях и по каким схемам можно измерить активную мощность 3-фазной системы одним однофазным ваттметром?

- Когда для измерения активной мощности 3-фазной системы можно пользоваться схемой двух ваттметров?

- Какая система измерительного механизма применяется в однофазном счетчике?

- Что понимают под измерением сопротивления?

- Почему при определении сопротивления по методу амперметра и  вольтметра следует применять различные схемы включения измерительных приборов?

- Какие сопротивления при определении по методу вольтметра и амперметра  принято считать «большими» и какие - «малыми»?

- Из каких основных блоков состоит универсальный электронный осциллограф?

- Что понимается под поверкой средств измерений?

- Прибор какого класса точности следует выбрать для поверки амперметра класса 1,5; 2,5?

- Какие операции выполняют при ТО приборов?

Критерии оценки

Оценкой  за самостоятельную проработку конспектов и учебных пособий по курсу  является оценка за контрольную работу  в соответствии с установленными критериями оценки  работы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Панфилов В. А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия, 2006 – 288 с.

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник/ О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. -272с.

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для нач. проф. образования/ В.М.  Прошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 . – 288 с.

- http://electricalschool.info/main

- http://labofbiznes.ru/ops5_3.html

- http://fazaa.ru/klassifikaciya-kontrolno-izmeritelnyx-priborov/

Приложение 1

Памятка поиска информации в сети Интернет

- Внимательно изучите тему и формулировку задания.

- Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых слова, связанных с искомой темой.

- Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми системами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma).

- Введите запрос и проверьте орфографию запроса.

- Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы».

- Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию.

- Заполните форму отчета (можно копировать фрагменты информации с сайтов).

- Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы дать ссылку на авторство в своем отчете.

ПОМНИТЕ!  НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАРУШАЕТ АВТОРСКИЕ ПРАВА.

Приложение 2

Методические рекомендации к  работе с таблицей

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторите лекционный материал по выбранной теме.

- Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.

- Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации и продумайте ход заполнения таблицы.

- Заполните ячейки таблицы.

- Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению таблиц.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание ячеек таблицы  не соответствует заданной теме.

- Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст.

- Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Приложение 3

Критерии оценки  обобщающей таблицы

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной в таблице информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание таблицы полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в таблице соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки | Обучающийся работу не выполнил. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований |
| 2. | Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Наблюдение преподавателя | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 4

Методические рекомендации  к составлению опорного конспекта

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа на теоретический вопрос. Он  призван помочь последовательно изложить тему, Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рассказать. Это   могут быть чертежи,   графики,  формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных законов, определения.

Основные требования к содержанию и форме записи опорного конспекта

- полнота изложения материала;

- последовательность и логичность в отражении темы;

- лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа;

- не должен содержать сплошного текста;

- структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль;

- расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.);

- наглядность;

- опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта

- Запишите название темы. Ознакомьтесь с необходимым материалом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, составьте конспект в виде простых записей.

- Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц и формул. Также можно использовать рисунки и различные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на читателя как опорный сигнал.

- Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы.

- Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного конспекта. Также вы можете использовать графические обозначения, отражающие суть излагаемого материала.

- Составьте опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию записей.

Приложение 5

Критерии оценки опорного конспекта

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие материала конспекта заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание конспекта полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в конспекте соответствует заданной теме, но конспект не полный, нет выделения основных терминов и формул. | Работа обучающимся не сдана вовсе. Отсутствует конспект по заданной теме. Ответы на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспекта. В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме. Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, вызывает затруднения. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2. | Правильность, лаконичность и четкость ответов на вопросы; наличие схем, графическое выделение особо значимой информации | Наблюдение преподавателя | Представлен правильно организованный конспект; ответы правильные, излагаются четко и лаконично, с использованием схем, графических выделений, без лишнего текста и пояснений | Представлен конспект без следов организации и проработки. Ответы правильные, но имеется лишняя информация |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям; грамотность изложения | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 6

Методические  рекомендации по созданию презентаций

- Общие требования к презентации

- Размер презентации – 10- 15 слайдов.

- Слайд должен служить опорой для говорения и не должен быть целиком заполнен текстом.

- Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими

- Презентация должна иметь титульный лист

- В презентации должна быть отражена информация, отвечающая заявленной теме.

- Презентация должна иметь образовательную ценность, иметь высокий уровень технического исполнения (цветовая палитра, анимационные эффекты, возможно музыкальное и звуковое сопровождение, видеофрагменты).

- Создание презентации

- Планирование презентации: определение целей,  основной идеи презентации; подбор дополнительной информации; планирование выступления; создание структуры презентации. Правила организации материала в презентации:

- главную информацию — в начало.

- тезис слайда — в заголовок.

- анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание слушателей.

- Разработка презентации: систематизация материала по блокам, которые будут состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, график, таблица, текст". Именно в такой последовательности. Как только  сформулировано то, что вы хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить: в виде схемы? Не получается как схему – переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не подходят.

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на слайде". Это правило основано на закономерности   -  человек способен одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.

Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и не  противоречить смыслу и настроению презентации.

Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд.

Важно, чтобы в презентации специальные эффекты не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали главное.

- Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Время на выступление составляет 5-7 мин.

Приложение 7

Критерии оценки  презентаций

| Параметры оценивания презентации | Балл |
| --- | --- |
| Структура презентации: Правильное оформление титульного листа Логическая последовательность информации на слайдах Отмечены информационные ресурсы | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Содержание презентации: Актуальность, точность и полезность содержания Сделаны выводы Отсутствие орфографических ошибок | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Оформление презентации: Единый стиль оформления Использование на слайдах разного рода объектов (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) Использование анимационных объектов | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |

Оценка:

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 8

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы

- Ознакомьтесь с предлагаемыми вопросами для подготовки к контрольной работе, зачету, экзамену.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Прочитайте законспектированный материал в тетрадях, стараясь выделить основные понятия, важные определения.

- Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой.

- Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то почитайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал.

#### Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспектом, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

#### Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

Приложение 9

Методические указания по составлению терминологического словаря

- Терминологический словарь – словарь, содержащий термины какой-либо области знания или темы и их определения (разъяснения).

- Форма предоставления результатов работы – по выбору обучающегося  (таблица, понятийная схема с пояснениями, презентация, гипертекст и т.д.)

- Внимательно прочитайте учебную информацию по интересующей вас теме из рекомендованного  источника.

- Выпишите интересующие вас термины и дайте  им определение.

- Сравните определение интересующих вас терминов в этом источнике с определением  этих же терминов в других источниках.

- Дополните определения  интересующих вас терминов информацией полученной из других источников.

Приложение 10

Критерии оценки терминологического словаря

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Объем словаря по теме | Наблюдение преподавателя | словарь содержит термины по заданию, а также дополнен и другими терминами по теме | терминологический словарь содержит все указанные термины | работа выполнена в неполном объеме |
| 2. | Формулировка терминов | Наблюдение преподавателя | все термины сформулированы правильно, четко, технически грамотным языком, в соответствии с современными взглядами; наличие альтернативных определений понятий | все термины сформулированы согласно учебной литературе | В определениях терминов присутствуют множественные ошибки. |
| 3. | Знание основных понятий темы | Проверка работы | знает основные понятия темы, умеет пояснить их смысл | знает основные понятия темы, но затрудняется пояснить их смысл пояснить их смысл | Обучающийся затрудняется назвать основные понятия темы |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение

Критерии оценки работы по подготовке к практическим работам

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1 | Правильность и самостоятельность выполнения всех этапов практической работы | Наблюдение преподавателя | Практическая работа выполнена самостоятельно и правильно | При выполнении практической работы обучающийся допускал незначительные ошибки, часто обращался за помощью к преподавателю | Практическая работа не выполнена. Обучающийся выполнял работу только с помощью преподавателя и других учащихся Обучающийся не имеет конспекта и заготовки отчета по практической работе. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2 | Наличие конспекта, материал которого соответствует теме практической работы Наличие заготовки отчета к практической работе | Наблюдение преподавателя | Имеется заготовка отчета к практической работе Содержание конспекта полностью соответствует теме практической работы | Заготовка отчета имеется в наличии, но с недочетами, не полными таблицами и т.п. Конспект имеется в наличии, но содержит не полный материал теме практической работы |  |
| 3 | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям. | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность. |  |

Приложение 9

Методические рекомендации по подготовке сообщения

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

- Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Составьте план сообщения, запишите его.

- Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.

- Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.

- Составьте окончательный текст сообщения.

- Оформите материал сообщения.

- Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.

- Перескажите сообщение еще раз.

- Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

- Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

- Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения.

- В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

- Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. | Обучающийся работу не выполнил. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта. |
| 2. | Характер и стиль изложения материала сообщения | Наблюдение преподавателя | Материал излагается логично, по плану; В содержании используются термины по изучаемой теме; Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений | Материал не имеет четкой логики изложения (не по плану). В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы. Произношение и объяснение терминов вызывает у обучающегося затруднения. |  |

Оценка

4  балла -  «удовлетворительно»

5 баллов  - «хорошо»                               6 баллов  - «отлично»

# Text boxes

Краткое описание работы прибора

Упрощенная измерительная схема автоматического потенциометра

ккра